## Slide 1
CONSIDERAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO APLICATIVO
Este software tem como objetivo se conectar com um microcomputador ou microcontrolador e por meio de comunicação serial comandar o funcionamento de uma prensa instrumentada. Para isso ela envia e recebe bits por comunicação serial e por meio de sensores, relés, inversor de frequência, motor e todo um hadware especifico para o equipamento.
Para a realização dos testes de software foi usado o microcontrolador arduino, a programação do arduino feita e c++ se encontra na pasta ‘suporte’ do diretório. Todo o restante do software foi desenvolvido em python.
O software ainda é um protótipo pois ainda não tive a oportunidade de testa-lo em ambiente real, mas, foram desenvolvidos vários testes virtuais como descrito no paragrafo acima.
Exemplo do hadware da prensa:
Possui como sensores uma célula de carga de 5T, um LVDT de 25mm. Esses sensores enviam informação de força e deslocamento para o controlador que então envia esses dados para o software
Possui como atuadores dois reles de 5v, um motor de 2CV, Um Inverssor de frequência de ate 2cv. O controlador manda o sinal de abrir ou fechar os reles esses reles acionam o inverssor de frequência que seleciona a velocidade de funcionamento do motor e liga o mesmo.
OBS: Possui mais componentes elétricos mas não vem a caso esclarecer.

## Slide 2
Abra a pasta ‘APLICATIVO’

## Slide 3
Abra o arquivo executável ‘Aplicativo’ dando dois cliques com o botão esquerdo do mouse

## Slide 4
Aguarde até esta tela seja aberta no seu computador e escolha o ensaio desejado clicando em um dos botões ‘CBR’ ou ‘Marshall’

## Slide 5
PAGINA DE RELATORIO DO ENSAIO CBR:
Os campos: REGISTRO, DATA, MATERIAL, NUMERO DO MOLDE, AMOSTRA, FURO, OBRA, OPERADOR, TRECHO e SUBTRECHO podem ser preenchidos com letras e números. Os demais campos só aceitam valores numéricos.
Os valores numérico tem como separador da parte inteira e da parte decimal o ponto final ‘.’
Caso o relatório não seja totalmente preenchido ou alguma das condições acima não seja satisfeita ao apertar o botão ‘SALVAR’ será gerado um tela de erro. Caso tudo esteja certo uma nova janela será aberta.
O botão ‘VOLTAR’ retorna para a tela anterior

## Slide 6
PAGINA DE RELATORIO DO ENSAIO CBR:
Os campos: REGISTRO, DATA, IDENTIFICAÇÃO DO CP,MATERIAL, OBRA, OPERADOR, TRECHO e SUBTRECHO podem ser preenchidos com letras e números. Os demais campos só aceitam valores numéricos.
Os valores numérico tem como separador da parte inteira e da parte decimal o ponto final ‘.’
Caso o relatório não seja totalmente preenchido ou alguma das condições acima não seja satisfeita ao apertar o botão ‘SALVAR’ será gerado um tela de erro. Caso tudo esteja certo uma nova janela será aberta.
O botão ‘VOLTAR’ retorna para a tela anterior.

## Slide 7
Escolha a porta COM que o seu computador esta conectado (dando dois cliques)e em seguida aperte o botão ‘CONECTAR’ localizado logo abaixo. Caso a porta COM não apareça de inicio aperte o botão ‘BUSCAR’ localizado logo abaixo
Esta barra mostra informações importantes e auxilia o usuário no que fazer
Botões de comando:

## Slide 8
Ao se conectar com a prensa os valores de força e deslocamento serão exibidos em tempo real nos lugares indicados pelos círculos vermelhos.
O ensaio só pode começar caso sensor de deslocamento esta ajustado em 0.
Só é possível voltar à pagina anterior se o ensaio não tiver começado.
Ao iniciar o ensaio será gerado um gráfico em tempo real na tela
O ensaio é encerrado automaticamente e um pdf com o relatório é criado. Após o fim do ensaio o aplicativo é finalizado automaticamente.

## Slide 9
O relatório é criado na pasta ‘Relatorios’
Os relatórios são salvos com os nomes indicando o tipo de ensaio, data e hora de execução
Exemplo de relatorio